L.dz. DZP.231.5.2020/3  			                         	      Opole, dnia 21.05.2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:  	przetargu nieograniczonego na wymianę posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach zadania: "Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej", nr sprawy: DZP.231.5.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej pzp) odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):

Pytanie 1:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” Etap I – Demontaż istniejącej podłogi sportowej, wymaga sporządzenia  ekspertyzy technicznej . Wobec powyższego,  prosimy określić jakiego rodzaju ekspertyzę należy sporządzić,  gdyż z zapisu można domniemywać, iż powinna ona być sporządzona przez biegłego. Jakie zatem  kwalifikacje powinna  posiadać osoba sporządzająca ekspertyzę, powinna być  biegłym, czy też biegłym sądowym, zważywszy na fakt, iż w tej sytuacji należy korzystać z zasobów osób trzecich.

Odpowiedź:

Autorem w/w ekspertyzy musi być biegły sądowy.

Pytanie 2:

W związku z faktem, iż istniejące podłoże betonowe było pracą zanikową, prosimy o udostępnienie operatu geodezyjnego niwelacji podłoża.

Odpowiedź:

Inwentaryzacja geodezyjna stanowi część obowiązków Wykonawcy wynikającą z realizacji Etapu I wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 3:

Z  udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji (Decyzja nr 107/19 PINB w Opolu) wynika, iż wysokość istniejącej podłogi wynosi od 59mm do 85mm. W związku z tak dużymi odchyłkami, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przewiduje wyrównanie podłoża za pomocą wylewki betonowej? Prosimy także o doprecyzowanie  minimalnej wysokości nowej  podłogi sportowej. Jeżeli  Zamawiający nie przewiduje wykonania nowego podłoża betonowego, to  powinien określić minimalną wysokość podłogi sportowej, co pozwoli na dopasowanie się z oferowanym systemem do istniejących wysokości. Jeśli wymagana przez Zamawiającego wysokość podłogi będzie wyższa niż 59mm, koniecznym  będzie ingerencja w istniejące podłoże poprzez usunięcie jego części. W takim przypadku Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za przyszłą realizację, gdyż oferent na ten moment nie posiada takiej wiedzy, czy istniejące  podłoże (jego wysokość) będzie odpowiednie pod montowany system podłogi sportowej. Dopasowywanie podłogi sportowej do istniejących warunków, o których wcześniej nie było mowy, wiąże się z dodatkowymi kosztami  i czasem, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania wylewek ze względu na czas realizacji.

Zamawiający nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za działania realizacyjne Wykonawcy.

Stan istniejący jest opisany w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 4:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” Etap II- Wykonanie podłogi sportowej – wymaga aby podłoga sportowa posiadała: „systemowe rozwiązanie pozwalające na niwelację nierówności oraz regulację wysokości i dostosowani jej do poprzedniej wysokości”. Informujemy, iż badania podłóg sportowych w instytutach notyfikowanych odbywają się na podłożu normatywnym.   Z dokumentacji przetargowej, udostępnionej przez Zamawiającego,   jednoznacznie wynika, iż istniejące podłoże takim nie jest. Wobec powyższego zapytujemy, jakie dokumenty/ raporty  należy przedłożyć , aby mieć gwarancję, że nowo wbudowana podłoga przeszła badania na analogicznym (nierównym) podłożu?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5:

Zamawiający zawarł w „Opisie przedmiotu zamówienia” zapis:  Materiały do budowy podłogi muszą spełniać poniższe minimalne wymagania: „W przypadku konieczności wykonania miejscowych wzmocnień konstrukcji wsporczej, muszą być one wykonane w taki sposób, aby nie zmieniały parametrów sportowych podłogi i były wykonane z elementów certyfikowanych”.  Informujemy, iż podłogi sportowe  badane są w instytutach notyfikowanych w zakresie wymaganej normy EN 14904, zgodnie z przekrojem/ konstrukcją opracowaną przez danego producenta i każda ingerencja w konstrukcję może zmienić jej parametry. Wobec powyższego składamy zapytanie,  czy należy wraz z dokumentacją dostarczyć raport  z badań,  przeprowadzony  w jednostce notyfikowanej, potwierdzający deklarowane parametry podłogi z użyciem wzmocnień,  jak również bez nich, w celu stwierdzenia, że w obu przypadkach parametry są jednakowe?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający, na potwierdzenie wymagań: „Lakiery i farby stosowane do podłogi sportowej nie mogą wydzielać składników toksycznych, zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999”, zażąda stosownego raportu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7:

Zamawiający wymaga: „ aby podłoga sportowa przenosiła duże obciążenia ruchome (toczne) od urządzeń takich, jak np. wózki, trampoliny, kosze jezdne, sceny przenośne, zainstalowane trybuny mobilne, itp., na poziomie min. 3000N, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta podłogi. Ze względu na rozstawianą okresowo na podłodze sportowej, ruchomą scenę, wymaga się również, aby podłoga posiadała dużą wytrzymałość na obciążenie punktowe, tj. na poziomie min. 5000N”. Czy na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań  Zamawiający zażąda raportu z instytutu notyfikowanego?

Odpowiedź:

Tak, z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń.

Pytanie 8:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Etap III wymaga aby:

Podłoga sportowa oprócz parametrów wymaganych przez normy musi być również stabilna                            i odporna na działanie czynników wynikających z codziennej eksploatacji sportowej oraz widowiskowej. Prosimy zatem o doprecyzowanie,  jakich czynników to dotyczy wraz z  ich  szczegółowym wyjaśnieniem.

Odpowiedź:

Czynniki eksploatacyjne codzienne poza sportowymi:

- Przemieszczanie kolumn do koszykówki;;

- Najazd podnośnikiem do wymiany np. żarówek;

- Czyszczenie maszynami substancji klejących stosowanych w piłce ręcznej;

- Czynniki widowiskowe;

- Organizacja imprez widowiskowych wg SIWZ.

Pytanie 9:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Etap III wymaga aby:

Nowa,  systemowa podłoga sportowa musi posiadać parametry użytkowe, niezbędne dla organizowania jednocześnie imprez sportowych i widowiskowych oraz przenosić obciążenie sceny wraz z urządzeniami audio –video. Należy przyjąć scenę mobilną o maksymalnych parametrach obciążenia,  stosowaną aktualnie na terenie Polski przez organizatorów imprez widowiskowych oraz obciążenia od widowni na płycie boiska, zgodnie z załączonymi scenariuszami Ppoż.

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie oraz podanie maksymalnych parametrów obciążenia sceny mobilnej , stosowanej aktualnie na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ , waga całkowita sceny do 10 T.

Pytanie 10:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Etap III wymaga aby:

Nowa systemowa podłoga sportowa musi przenosić obciążenie podnośnika do wymiany elementów nagłośnienia i oświetlenia. Prosimy o szczegółowe określenie tychże parametrów.

Odpowiedź:

Podnośnik 4T czterokołowy.

Pytanie 11:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Etap III wymaga aby:

Nowa systemowa podłoga sportowa musi być czyszczona za pomocą wody i środków do zmycia substancji klejących po treningach piłki ręcznej,  z uwzględnieniem urządzeń pracujących na obiekcie, z którymi oferent ma obowiązek się zapoznać.  Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie powyższych zapisów. W  udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji (Decyzja nr 107/19 PINB w Opolu) jednoznacznie wskazane jest: „nie używanie maszyn myjących wykorzystujących wodę.”

Odpowiedź:

W/w decyzja dotyczy stanu istniejącego, warunki SIWZ dotyczą nowej podłogi.

Pytanie 12:

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Etap III wymaga aby:

Po zakończeniu realizacji, przed odbiorem końcowym,  Wykonawca opracuje techniczną dokumentację powykonawczą,  zawierającą część opisową i graficzną w zakresie zrealizowanych prac oraz szczegółową  instrukcję organizacji imprez widowiskowych na wykonanej podłodze, a także szczegółową  instrukcję eksploatacji,  z uwzględnieniem urządzeń i materiałów Zamawiającego. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie oraz doprecyzowanie,  w jaki sposób sporządzić taką dokumentację i instrukcję, zważywszy na fakt, że Wykonawca nie jest upoważnioną instytucją ww. zakresie.

Odpowiedź:

Należy sporządzić w formie dokumentacji technicznej eksploatacyjnej przez osoby                               z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Krzysztof Machała