| Stadium dokumentacji: | Program Funkcjonalno – Użytkowy |
| --- | --- |
| Inwestor/Zamawiający: | Urząd Miasta Opole, Rynek, Ratusz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 |
| Nazwa inwestycji: | Oświetlenie zewnętrzne płyty boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego |
| Adres obiektu: | 45-867 Opole, ul. Hallera 6 |
| Wykaz działek: | OBRĘB SZCZEPANOWICE, DZIAŁKI NR 37/6; 33/4; 32/3; 31/1 k.m. 32 |
| Branża: | Architektoniczno-Konstrukcyjna + Elektryczna |
| Data opracowania: | Opole, sierpień 2020 r. |
| Zespół opracowujący: |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| Projektant: | Mirosław Rajca | Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 83/77/Op. 50/82/Op | sierpień 2020 r. |  |
| Klauzula: | Zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), niniejsze opracowanie zaliczane jest do projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia oraz opiniowania. |

Prawa autorskie zastrzeżone/Copy Rights Reserved © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. MOSiR w Opolu.

Klauzula informacyjna RODO Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym projekcie, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Opolu 45-083 przy ul. Barlickiego 13, E-Mail: sekretariat@mosir.opole.pl Szczegółowe informacje dotyczące polityki RODO znajdują się na stronie: www.mosir.opole.pl/mosir/polityka-rodo/

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1.	Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego	3

1.2.	Adres obiektu budowlanego którego dotyczy PFU	3

1.3.	Nazwa zamawiającego	3

1.4.	Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia	3

1.5.	Przedmiot inwestycji	4

1.6.	Cel i przedmiot opracowania	4

1.7.	Podstawy opracowania	4

2.	CZĘŚĆ OPISOWA	6

2.1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	6

2.2.	Opis stanu istniejącego	7

3.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ	8

3.1.	Wykonanie prac projektowych	8

3.1.1.	Opis stanu istniejącego – inwentaryzacja:	8

3.1.2.	Ekspertyza techniczna obejmująca:	8

3.1.3.	Dokumentacja rozwiązań projektowych:	8

3.1.4.	Dokumentacja projektowa musi zawierać:	8

3.2.	Zakres prac objętych zadaniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”	9

3.3.	Zakres prac i obowiązków po stronie Wykonawcy	9

3.4.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

3.4.1.	Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej:	9

3.5.	Wymagania dotyczące oświetlenia	13

3.6.	Wymagania dotyczące konstrukcji słupów i fundamentów	13

3.7.	Dostawa i montaż urządzeń	14

3.8.	Zgodność robót budowlano-montażowych z dokumentacją techniczną	14

3.9.	Wymagania dotyczące gwarancji	14

### 1.	CZĘŚĆ OGÓLNA

### Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Oświetlenie zewnętrzne płyty boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Hallera 6.

### Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU

45-867 Opole, ul. Hallera 6.

### Nazwa zamawiającego

Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowane przez Krzysztofa Machałę – Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr: 
OR-III.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem 6 kwietnia  2018 r. przez Prezydenta Miasta Opola.

### Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia

Kod CPV 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV 71323100-9 - Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną

Kod CPV 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Kod CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Kod CPV 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Kod CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

Kod CPV 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

Kod CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Kod CPV 45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe

Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV 71355000-1 - Usługi pomiarowe

### Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Hallera 6, polegające na:

- sporządzenie dokumentacji projektowej słupów oświetleniowych wykonaniu układu zasilania i sterowania oświetleniem,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie robót elektromontażowych na podstawie projektu oświetlenia.

### Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji określonej 
w punkcie 1.2.

Celem niniejszego opracowania jest określenie wytycznych Inwestora do realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na:

- Wykonanie dokumentacji geologicznej podłoża pod fundamenty słupów oświetleniowych,

- Wykonanie dokumentacji technicznej architektoniczno-konstrukcyjnej dla 4 słupów dł. ok. 20m oświetleniowych wraz z fundamentami i konstrukcją do montażu opraw oświetleniowych. Wysokość  słupów wynikać powinna z obliczeń parametrów oświetlenia.

- Wykonanie dokumentacji technicznej części elektrycznej zasilania oświetlenia z obliczeniami wymaganych parametrów. Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED.

- Sporządzenie mapy do celów projektowych.

- Na podstawie dokumentacji technicznej wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty stadionu wraz  z układem sterowania (załączenie – wyłączenie) oświetlenia.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy na bieżąco konsultować z Inwestorem proces realizacji.

### Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowią:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny słupów oświetleniowych wraz z fundamentami ich posadowienia,

- projekt zasilania elektrycznego oświetlenia wraz z obliczeniem parametrów oświetlenia,

- wizja lokalna w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy:

- „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)

- „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.)

- „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997,

- Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów,

- Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”,

- Norma PN-EN 12193:2008 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. Ust. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. Ust. z 2010 r. poz. 820),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. Nr 21 z późn. zm.),

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904),

### 2.	CZĘŚĆ OPISOWA

### Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. „Oświetlenie zewnętrzne płyty boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Hallera 6” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń.

Przedmiotem zamówienia jest również dostawa urządzeń elektroenergetycznych, opraw oświetleniowych wraz z wyposażeniem dodatkowym, niezbędnym do montażu i instalacji opraw i urządzeń elektroenergetycznych.

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz informacji;

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentacji powykonawczej;

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń uzgodnień, jeśli są wymagane;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- realizację kompletnych robót budowlanych - budowę obiektów i towarzyszącej infrastruktury;

- dostawę oraz montaż opraw oświetleniowych, urządzeń i sprzętu;

- przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz eksploatacyjny;

- szkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji;

- przekazanie obiektu Zamawiającemu;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

- powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędny dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia;

- powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa I ochrony zdrowia w procesie realizacji inwestycji.

W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:

- konieczność oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych, uczestniczących w zasilaniu i sterowaniu układu oświetlenia zapasowego oraz wymiany, na jej podstawie, zużytych elementów, których pozostawienie przewiduje dokumentacja projektowa;

- wszelkie inne, związane z realizacją niniejszego zamówienia, roboty budowlane.

### Opis stanu istniejącego

Obecnie teren boiska sportowego nie jest oświetlony, nie posiada ono również instalacji monitoringu i nagłośnienia.

Dla oświetlenia zewnętrznego płyty stadionu zarezerwowana jest moc w wysokości ok. 25,0kW.

### 3.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

### Wykonanie prac projektowych

#### 3.1.1.	Ekspertyza techniczna obejmująca:

- Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wszystkich elementów konstrukcji słupów, z uwzględnieniem montowanych elementów do konstrukcji słupów. Wszystkie obciążenia dla ww. elementów muszą być zamieszczone w dokumentacji w formie zestawienia tabelarycznego;

- Wykonanie oceny poprawności wykonania i stanu technicznego wszystkich połączeń spawanych oraz skręcanych przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze;

- Wykonanie badań geologicznych podłoża pod istniejącymi fundamentami słupów;

#### 3.1.2.	Dokumentacja rozwiązań projektowych:

- Opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym w oparciu o przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy, która będzie stanowiła podstawę do wykonania realizacji przedmiotowego zadania.

Wykonawca dokumentacji projektowej w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zobligowany jest do:

- uwzględnienia ilości elementów składowych projektowanych słupów oświetleniowych podlegających doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego i użytkowego,

- wskazania metody robót naprawczych, demontażowych i montażowych dla elementów składowych słupów oświetleniowych,

- wykonania odpowiedniej analizy statyczno – wytrzymałościowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych) konstrukcji projektowanych słupów przy uwzględnieniu wszystkich obciążeń, w tym również elementów montowanych na konstrukcji słupów oświetleniowych (lampy,  ewentualnie urządzenia operatorów telefonicznych, itd.).

#### 3.1.3.	Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- Inwentaryzacja – 4 egz. w wersji papierowej,

- Ekspertyza techniczna – 4 egz. w wersji papierowej,

- Koncepcja rozwiązań projektowych – 4 egz. w wersji papierowej,

- Projekt budowlany wielobranżowy – 5 egz. w wersji papierowej,

- Projekt wykonawczy wielobranżowy – 5 egz. w wersji papierowej,

- Przedmiar robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej,

- Kosztorys inwestorski – 3 egz. w wersji papierowej,

- Zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz. w wersji papierowej,

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. w wersji papierowej.

Dokumentację projektową wymienioną w pkt. 3.1.3. należy wykonać w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF w 3 egzemplarzach na nośniku CD.

Zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na płycie CD musi być zgodna z wersją papierową.

Opracowaną Dokumentację należy również uzgodnić z Konserwatorem Zabytków (w przypadku konieczności jej uzgodnienia na podstawie obowiązujących przepisów).

Dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku konieczności jej uzyskania).

Wszystkie opracowania projektowe muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie trwania jej realizacji.

### Zakres prac objętych zadaniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Wykonanie nowego oświetlenia głównego bieżni stadionu w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz opracowania projektowe sporządzone w ramach zadania:

- wykonanie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych,

- montaż konstrukcji wsporczych dla opraw oświetleniowych i kabli na słupach,

- montaż opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem,

- montaż układów zasilających,

- dostawa i montaż wszystkich niezbędnych kabli: zasilających, bezpieczeństwa oraz sterowania, typy i przekroje kabli należy dobrać do mocy oświetlenia docelowego,

- wykonanie systemu sterowania oświetleniem,

- przeprowadzenie badań i prób określonych w normach:

- rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń

- skuteczności działania środków ochrony ppoż.

- rezystancji uziemienia

- badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z wymogami normy PN/E,

- przeprowadzenie rozruchu i szkolenia dla personelu,

- urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy i po jego zakończeniu wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

### Zakres prac i obowiązków po stronie Wykonawcy

Zakres prac i obowiązków spoczywających na Wykonawcy, objętych zadaniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”:

- Zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz PFU.

### Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

#### 3.4.1.	Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej:

- Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na obiekcie, udokumentowanej i potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych wyjściowych i założeń́ jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągniecia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje dokumentów wykonawcy wymagane przez Nadzór inwestorski bądź́ Zamawiającego, wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odkrywek niezbędnych do wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji wielobranżowej dla zakresu objętego opracowaniem w terminie zgodnym z zapisami zwartymi w umowie. Po uzyskaniu akceptacji zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań́, wykonawca może przystąpić do wykonania projektu budowlanego oraz wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację, ekspertyzę̨ techniczną obiektów, w oparciu o którą będą realizowane prace projektowe,

- W zakres projektu wchodzić będzie:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt fundamentów i słupów oświetleniowych,

- projekt rozwiązań instalacji elektrycznej,

- projekt rozwiązań wraz z obliczeniami parametrów oświetlenia,

- zestawienie proponowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia.

Projekt musi składać się z części opisowej i rysunkowej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać bilans energii elektrycznej. W sytuacji gdy stan projektowany przewyższy stan istniejący, wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. Ust. z 2016 r. poz. 290);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ust. z 2012 r. poz. 462 wraz z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129),

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75, poz.690 z późn.zm.). a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania. Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno-prawnych w celu uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Pozostałe wymagania:

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej;

- Projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy – do uwzględnienia w cenie ofertowej), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 „Prawa Budowlanego), wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; informację o obszarze oddziaływania obiektu.

- Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji publicznej. W przypadku realizacji robót na zgłoszenie wykonawca także przeprowadzi pełną procedurę w imieniu Zamawiającego;

Badania i analizy uzupełniające.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Mapa do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte opracowaniem.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów na tereny objęte opracowaniem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.

Projekty Wykonawcze/branżowe:

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. Ust. z 2013 r. poz.1129.

- Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ust. z 2012 r. poz. 462 z poźn. zm.).

Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności umożliwiającym wykonanie robót oraz ich kontrolę, nadzór oraz odbiór.

Projekty wykonawcza mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

- rozwiązań technologicznych i materiałowych, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa wyżej.

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:

- przygotowania terenu pod budowę;

- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

- robót w zakresie instalacji budowlanych;

- robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej.

Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części opisowych poszczególnych projektów branżowych.

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w całości spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego. W związku z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy pomiędzy stronami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB):

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129).

Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów wykonawczych dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i urządzeń.

Przedmiary robót:

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiary robót należy sporządzić na podstawie:

- projektów wykonawczych,

- założeń wyjściowych do kosztorysowania,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Przedmiary robót należy wykonać osobno dla każdej z branż zaprojektowanych robót, ze szczegółowym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.

Kosztorysy inwestorskie:

- Kosztorysy Inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.

- Kosztorysy inwestorskie należy wykonać oddzielnie dla każdej z branż wykonywanych robót i dzieląc w branżach na technologiczne odrębne elementy robót.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację powykonawczą:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie budowlanym i wykonawczym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;

- wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót wraz z wnioskiem;

- protokoły sprawdzeń i badań.

### Wymagania dotyczące oświetlenia

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na czterech projektowanych słupach oświetleniowych na podstawie opracowanego projektu. Na każdym słupie powinny być zamontowane trzy sekcje opraw załączanych w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Sposób załączania poszczególnych sekcji należy uzgodnić z Kierownikiem obiektu.

Oświetlenie musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12193:2008 – „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”,.

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie z podziałem na następujące poziomy oświetlenia:

Trening: Ehśr ≥ 200lx; Równomierności: U1 (Emin/Eśr) ≥ 0,6 ;

U2 (Emin/Emax) ≥ 0,4

Zawody bez TV: Ehśr ≥ 200lx; Równomierności: U1 (Emin/Eśr) ≥ 0,7;

U2 (Emin/Emax) ≥ 0,5

Ponadto należy uwzględnić następujące wymagania projektowe:

Wskaźniki olśnienia GR<50

Współczynnik cienistości 60/40

Płaszczyzny obliczeniowe dla natężeń pionowych (Ev) należy przyjąć na wysokości 1,5 m, a dla natężeń poziomych (Eh) na wys. 0,0 m.

Zaprojektowane oświetlenie musi mieć w pełni udokumentowany współczynnik utrzymania. W celu zachowania w czasie parametrów oświetleniowych do obliczeń należy zastosować współczynnik utrzymania wynoszący 0,8 (współczynnik zapasu 25%).

Zaprojektowane i wykonane oświetlenie musi zagwarantować uzyskanie założonych parametrów oświetlenia przy nominalnej mocy lamp LED wg obliczeń.

Należy zaprojektować zróżnicowanie typu opraw (z asymetrycznym rozsyłem światła), które wykorzystywane zostaną do opcji oświetlenia nocnego boiska.

Do projektu należy załączyć obliczenia potwierdzające uzyskanie wymaganych parametrów oświetlenia.

Należy zastosować energooszczędne lampy oświetleniowe LED.

Stopień szczelności opraw oświetleniowych minimum IP65 (zalecany IP66).

Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE.

Do projektu należy załączyć karty katalogowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

### Wymagania dotyczące konstrukcji słupów i fundamentów

Dostosowanie konstrukcji stalowej do montażu opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych oraz ich fundamentów do obowiązujących norm oraz wytycznych Zamawiającego.

Jako ochronę antykorozyjną konstrukcji stalowych stosować należy jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny, wysokowytrzymały preparat antykorozyjny. Bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku. Tworzy wysoce elastyczną, bezspoinową powłokę wodoszczelną. Do użycia wewnętrznego i zewnętrznego.

Przy realizacji zadania dopuszcza się stosowanie betonów oraz stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej zgodnie z obowiązującymi normami. Zastosowane materiały muszą mieć odzwierciedlenie w wykonanych obliczeniach dla poszczególnych elementów konstrukcji.

Uwaga:

Wymagania zawarte w PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm oraz aprobat technicznych.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

### Dostawa i montaż urządzeń

Parametry techniczne i technologiczne urządzeń muszą odpowiadać założeniom projektowym.

Wykonawca robót montażowych jest zobowiązany opracować i przedłożyć do akceptacji szczegółowe warunki dostawy, składowania i montażu urządzeń do akceptacji przez zarządzającego realizacją inwestycji.

### Zgodność robót budowlano-montażowych z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie.

W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, która ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

UWAGA

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

### Wymagania dotyczące gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 5-letniej gwarancji na wykonanie całego przedmiotu inwestycji.