OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zasilanie sztucznego lodowiska sezonowego zlokalizowanego na Stawie Zamkowym w Opolu wraz                   z montażem baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.

Lokalizacja: Staw Zamkowy Opole, ul. Barlickiego.

Zakres robót elektrycznych do wykonania zgodnie z:

- warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu,

- uzgodnionym schematem zasilania,

- z załącznikami,

- obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.

1. Zakres robót elektrycznych:

1.1 Montaż zasilania AsXSn 4*120 mm2 na słupach stalowych ocynk. H=4m na podstawie kwadratowej 1,5x1,5 m z kątownika 60x60 obciążonych płytami chodnikowymi 50x50,

1.2  Montaż zestawu pomiarowego ZK-2+1P (wg schematu),

1.3  Montaż baterii kondensatorów np. BK-95-0 ; 45,0/5,0 o mocy Q = 45kvar wraz z zasilaniem,

1.4  Załączniki:

- warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A.,

- schemat zasilania,

- bateria kondensatorów BK-95-0 ; 45,0/5,0 (przykład),

- bilans mocy – dobór BK,

2. Wymagania dotyczące wykonawstwa:

- Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A.

- Wszystkie stosowane urządzenia i aparaty elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty).

- Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez Inwestora.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od opisu przedmiotu zamówienia w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem.

- Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD, którą razem z Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

- Urządzenia i aparaty elektryczne powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób bezpieczny. Jakiekolwiek nieścisłości i problemy zauważone przez wykonawcę muszą być zgłoszone i wyjaśnione z Inwestorem.