L.dz. DZP.231.22.2020/1   			                         	      Opole, dnia 04.11.2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:  	przetargu nieograniczonego na wymianę posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach zadania: "Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej", nr sprawy: DZP.231.22.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej pzp) odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):

Pytanie 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wierzchniej warstwy podłogi z drewna litego dębowego charakteryzującego się skurczem objętościowym o możliwie najmniejszej wartości tj. max 12%? Zastosowanie gatunku drewna o niskiej kurczliwości pozwoli w dużym stopniu na ograniczenie łódkowania oraz zsychania się podłogi na obiekcie, gdzie w ciągu roku panują zmienne warunki dotyczące ciepła i wilgotności powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał zastosowania wierzchniej warstwy podłogi z drewna litego.

Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę wymogów dotyczących certyfikatów dla systemu podłogi sportowej. Certyfikat ten nie odnosi się w żaden sposób do parametrów technicznych podłogi, jest dokumentem dobrowolnym, odnoszącym się do współpracy między organizacją sportową, a producentem. Są one deklaracjami lobbingowymi, a nie certyfikatami normalizacyjnymi. Nie są potwierdzeniem jakości oferowanych produktów, mogą natomiast służyć ograniczeniu konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednakże, mając na uwadze obawy Zamawiającego wobec zastosowania taniego zamiennika o niskim standardzie wnosimy o wymóg zastosowania systemu podłogi sportowej posiadającego przynajmniej dwa certyfikaty federacji międzynarodowych.

Odpowiedź:

Podłoga musi posiadać certyfikat federacji międzynarodowej piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki                 i futsalu do przeprowadzania zawodów tych dyscyplin o randze światowej.

Pytanie 3:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Etap III należy wykonać projekt techniczny zabezpieczenia podłogi na czas imprez widowiskowych z uwzględnieniem urządzeń i materiałów Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie listy tych urządzeń i materiałów.

Odpowiedź:

Urządzenia i materiały, o których mowa w pytaniu dostępne są na obiekcie Hali i można się z nimi zapoznać podczas wizji lokalnej. W tej sprawie należy kontaktować się z Kierownikiem Obiektu – Panem Tomaszem Wróblem, tel. 608 677 728.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Krzysztof Machała