| Stadium dokumentacji: | Program Funkcjonalno – Użytkowy |
| --- | --- |
| Inwestor/Zamawiający: | Urząd Miasta Opole, Rynek, Ratusz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 |
| Nazwa inwestycji: | Miejski Stadion Lekkoatletyczny w Opolu Oświetleni bieżni stadionu |
| Adres obiektu: | Opole, ul. Sosnkowskiego 1 |
| Wykaz działek: | 121-Bz |
| Branża: | Architektoniczno-Konstrukcyjna + Elektryczna |
| Data opracowania: | Opole, grudzień 2020 r. |
| Zespół opracowujący: |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| Projektant: | Mirosław Rajca | Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 83/77/Op. 50/82/Op | grudzień 2020 r. |  |
| Klauzula: | Zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), niniejsze opracowanie zaliczane jest do projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia oraz opiniowania. |

Prawa autorskie zastrzeżone/Copy Rights Reserved © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. MOSiR w Opolu.

Klauzula informacyjna RODO Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym projekcie, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Opolu 45-083 przy ul. Barlickiego 13, E-Mail: sekretariat@mosir.opole.pl Szczegółowe informacje dotyczące polityki RODO znajdują się na stronie: www.mosir.opole.pl/mosir/polityka-rodo/

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1.	Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego	3

1.2.	Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU	3

1.3.	Nazwa zamawiającego	3

1.4.	Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia	3

1.5.	Przedmiot inwestycji	4

1.6.	Cel i przedmiot opracowania	4

1.7.	Podstawy opracowania	4

2.	CZĘŚĆ OPISOWA	6

2.1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	6

2.2.	Opis stanu istniejącego	7

3.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ	8

3.1.	Wykonanie prac projektowych	8

3.2.	Zakres prac objętych zadaniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”	9

3.3.	Zakres prac i obowiązków po stronie Wykonawcy	9

3.4.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

3.5.	Wymagania dotyczące oświetlenia	12

3.6.	Wymagania dotyczące konstrukcji masztów i fundamentów	12

3.7.	Dostawa i montaż urządzeń	13

3.8.	Zgodność robót budowlano-montażowych z wiedzą techniczną	13

3.9.	Wymagania dotyczące gwarancji	13

4.	ZAŁĄCZNIKI	13

4.1.     Plan sytuacyjny stadionu

4.2.     Wyniki pomiarów linii kablowych nn

### 1.	CZĘŚĆ OGÓLNA

### Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

### Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU

Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 1.

### Nazwa zamawiającego

Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowane przez Krzysztofa Machałę – Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole,

na podstawie pełnomocnictwa nr: OR-III.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem 6 kwietnia  2018 r. przez Prezydenta Miasta Opole.

### Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia

###### Dział: Kod CPV 71000000 - 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

##### Grupa: Kod CPV 71200000 - 0 - Usługi architektoniczna i podobne

Klasa: Kod CPV 71220000 - 6 -Usługi projektowania architektonicznego

Kategoria: Kod CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Kod CPV 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Kod CPV 71323100-9 Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną

Grupa: Kod CPV 71500000 - 3 - Usługi związane z budownictwem

Klasa: Kod CPV 71510000 - 6 -Usługi badania terenu

Kod CPV 71520000 - 9 -Usługi nadzoru budowlanego

Kod CPV 71540000 - 5 -Usługi zarządzania budową

###### Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

##### Grupa: Kod CPV 45100000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Klasa: Kod CPV 45110000 – 1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45111291 - 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kod CPV45112710 - 5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Grupa: Kod CPV 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Klasa: Kod CPV 45220000-5-Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria: Kod CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe

45223821-7 - Elementy gotowe

45223822-4 - Gotowe części składowe

Klasa: Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Kategoria: Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

##### Grupa: Kod CPV 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: Kod CPV 45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria: Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

Kod CPV 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Kod CPV 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

##### Grupa: Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa: Kod CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria: Kod CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

### Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- Wykonanie oświetlenia bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego,

- Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED montowane na słupach oświetleniowych  wraz  z układem sterowania (załączenie – wyłączenie) oświetlenia,

- Sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej słupów oświetleniowych z obliczeniami doboru ilości opraw oświetleniowych, ilości i wysokości słupów,

### Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji określonej w punkcie 1.5.

Celem niniejszego opracowania jest określenie wytycznych Inwestora do realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na:

- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego bieżni stadionu wraz  z układem sterowania (załączenie – wyłączenie) oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED montowane na słupach oświetleniowych. Dopuszcza się możliwość montażu opraw oświetleniowych na konstrukcji zadaszenia trybuny dla widzów.

- Wykonanie dokumentacji technicznej części elektrycznej powykonawczej zasilania oświetlenia z obliczeniami wymaganych parametrów. Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED.

- Sporządzenie mapy do celów projektowych.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy na bieżąco konsultować z Inwestorem proces realizacji.

### Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowią:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- projekt zasilania elektrycznego oświetlenia wraz z obliczeniem parametrów oświetlenia, doboru opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych,

- wizja lokalna w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy:

- „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (z późniejszymi zmianami)

- „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.)

- „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997,

- Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów,

- Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”,

- Norma PN-EN 12193:2008 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. Ust. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. Ust. z 2010 r. poz. 820),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. Nr 21 z późn. zm.),

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904),

### 2.	CZĘŚĆ OPISOWA

### Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu” obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlano montażowych w pełnym zakresie dla prawidłowego funkcjonowania oświetlenia bieżni stadionu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest również dostawa urządzeń elektroenergetycznych, opraw oświetleniowych wraz z wyposażeniem dodatkowym, niezbędnym do montażu i instalacji opraw i urządzeń elektroenergetycznych.

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz informacji;

- opracowanie kompletnego projektu powykonawczego;

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń uzgodnień, jeśli są wymagane;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;

- realizację kompletnych robót budowlanych - budowę obiektów i towarzyszącej infrastruktury;

- dostawę oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych, urządzeń i sprzętu;

- przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz eksploatacyjny;

- szkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji;

- przekazanie obiektu Zamawiającemu;

- wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna spełniać następujące warunki:

- powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędny dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia;

- powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa I ochrony zdrowia w procesie realizacji inwestycji.

W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:

- konieczność oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych, uczestniczących w zasilaniu i sterowaniu układu oświetlenia zapasowego oraz wymiany, na jej podstawie, zużytych elementów, których pozostawienie przewiduje dokumentacja projektowa;

- wszelkie inne, związane z realizacją niniejszego zamówienia, roboty budowlane.

### Opis stanu istniejącego

Dla oświetlenia zewnętrznego bieżni stadionu zarezerwowana jest moc w wysokości ok. 55,0kW.

Do zasilania oświetlenia bieżni przygotowane są cztery złącza kablowe (ZM-1; ZM-2; ZM-3; ZM-4) zlokalizowane na obrzeżu stadionu. Zasilanie złączy wykonane jest kablami YAKY 4 x 50 mm2 z rozdzielni NN z sieci zalicznikowej na terenie obiektu. Stan techniczny złączy i sieci kablowych dobry. Dla kabli zasilających zostały wykonane pomiary elektryczne. Na podstawie pomiarów stwierdza się, że linie kablowe są sprawne technicznie i nadają się do dalszej eksploatacji.

### 3.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

### Wykonanie prac projektowych

#### Opis stanu istniejącego – inwentaryzacja:

- Wykonanie inwentaryzacji czterech stanowisk dla masztów z określeniem rodzaju gruntu;

- Wykonanie inwentaryzacji tras kablowych zasilania złącz kablowych (ZM-1; ZM-2; ZM-3; ZM-4) zlokalizowanych na obrzeżu stadionu  wraz z określeniem aktualnego stanu technicznego i funkcjonalnego;

#### 3.1.2.	Ekspertyza techniczna obejmująca:

- Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wszystkich elementów konstrukcji słupów, z uwzględnieniem montowanych opraw oświetleniowych. Wszystkie obciążenia dla ww. elementów muszą być zamieszczone w dokumentacji w formie zestawienia tabelarycznego;

- Wykonanie oceny poprawności wykonania i stanu technicznego wszystkich połączeń spawanych oraz skręcanych przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze;

#### 3.1.3.	Dokumentacja rozwiązań projektowych:

- Opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej, i uzgodnienie jej z Zamawiającym w oparciu o przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy, która będzie stanowiła podstawę do wykonania realizacji przedmiotowego zadania.

Wykonawca dokumentacji projektowej powykonawczej w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zobligowany jest do:

- uwzględnienia ilości elementów składowych projektowanych słupów oświetleniowych podlegających doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego i użytkowego,

- wskazania metody robót naprawczych, demontażowych i montażowych dla elementów składowych słupów oświetleniowych,

- wykonania odpowiedniej analizy statyczno – wytrzymałościowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych) konstrukcji projektowanych słupów przy uwzględnieniu wszystkich obciążeń, w tym również elementów montowanych na konstrukcji słupów oświetleniowych (lampy,  ewentualnie urządzenia operatorów telefonicznych, itd.).

#### 3.1.4.	Dokumentacja projektowa powykonawcza musi zawierać:

- Inwentaryzacja – 4 egz. w wersji papierowej,

- Ekspertyza techniczna – 4 egz. w wersji papierowej,

- Koncepcja rozwiązań projektowych – 4 egz. w wersji papierowej,

- Projekt techniczny wielobranżowy – 5 egz. w wersji papierowej,

- Przedmiar robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej,

- Kosztorys inwestorski – 3 egz. w wersji papierowej,

- Zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz. w wersji papierowej,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. w wersji papierowej.

Dokumentację projektową wymienioną w pkt. 3.1.4. należy wykonać w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF w 3 egzemplarzach na nośniku CD.

Zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na płycie CD musi być zgodna z wersją papierową.

Opracowaną Dokumentację należy również uzgodnić z Konserwatorem Zabytków (w przypadku konieczności jej uzgodnienia na podstawie obowiązujących przepisów).

Dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku konieczności jej uzyskania).

Wszystkie opracowania projektowe muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Użytkownika – Kierownika Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie trwania jej realizacji.

### Zakres prac objętych zadaniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Wykonanie nowego oświetlenia bieżni stadionu w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz opracowania projektowe sporządzone w ramach zadania:

- wykonanie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych,

- montaż konstrukcji wsporczych dla opraw oświetleniowych i kabli na masztach,

- montaż opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem,

- montaż układów zasilających,

- dostawa i montaż wszystkich niezbędnych kabli: zasilających, bezpieczeństwa oraz sterowania, typy i przekroje kabli należy dobrać do mocy oświetlenia docelowego,

- wykonanie systemu sterowania oświetleniem,

- przeprowadzenie badań i prób określonych w normach:

- rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń

- skuteczności działania środków ochrony ppoż.

- rezystancji uziemienia

- badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z wymogami normy PN/E,

- przeprowadzenie rozruchu i szkolenia dla personelu,

- urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy i po jego zakończeniu wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

### Zakres prac i obowiązków po stronie Wykonawcy

Zakres prac i obowiązków spoczywających na Wykonawcy, objętych zadaniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”:

- Zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz PFU.

### Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

#### 3.4.1.	Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej:

- Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na obiekcie, udokumentowanej i potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych wyjściowych i założeń́ jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągniecia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje dokumentów wykonawcy wymagane przez Nadzór inwestorski bądź́ Zamawiającego, wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odkrywek niezbędnych do wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji wielobranżowej dla zakresu objętego opracowaniem w terminie zgodnym z zapisami zwartymi w umowie. Po uzyskaniu akceptacji zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań́, wykonawca może przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację, ekspertyzę̨ techniczną obiektów, w oparciu o którą będą realizowane prace projektowe,

- W zakres projektu wchodzić będzie:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt fundamentów i słupów oświetleniowych,

- projekt rozwiązań instalacji elektrycznej,

- projekt rozwiązań wraz z obliczeniami parametrów oświetlenia,

- zestawienie proponowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia.

Projekt powykonawczy musi składać się z części opisowej i rysunkowej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać bilans energii elektrycznej. W sytuacji gdy stan projektowany przewyższy stan istniejący, wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Projekt powykonawczy należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. Ust. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ust. z 2012 r. poz. 462 wraz z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75, poz.690 z późn. zm.). a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację powykonawczą:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie budowlanym i wykonawczym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;

- wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót wraz z wnioskiem;

- protokoły sprawdzeń i badań.

Zakres i treść projektu powykonawczego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania.

Pozostałe wymagania:

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej;

- Projekt powykonawczy winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy – do uwzględnienia w cenie ofertowej), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 „Prawa Budowlanego), wyniki badań gruntu, warunki posadowienia obiektów budowlanych; informację o obszarze oddziaływania obiektu.

- W przypadku realizacji robót na zgłoszenie wykonawca przeprowadzi pełną procedurę w imieniu Zamawiającego;

Badania i analizy uzupełniające.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Weryfikacje i sprawdzania dokumentacji projektowej powykonawczej.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Mapa do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte opracowaniem.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów na tereny objęte opracowaniem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej.

Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części opisowych poszczególnych projektów branżowych.

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w całości spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego. W związku z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy pomiędzy stronami.

Przedmiary robót:

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiary robót należy sporządzić na podstawie:

- projektów wykonawczych,

- założeń wyjściowych do kosztorysowania,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Przedmiary robót należy wykonać osobno dla każdej z branż zaprojektowanych robót, ze szczegółowym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.

Kosztorysy inwestorskie:

- Kosztorysy Inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.

- Kosztorysy inwestorskie należy wykonać oddzielnie dla każdej z branż wykonywanych robót i dzieląc w branżach na technologiczne odrębne elementy robót.

### Wymagania dotyczące oświetlenia

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na  projektowanych słupach oświetleniowych. Na każdym słupie powinny być zamontowane trzy sekcje opraw załączanych w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Sposób załączania poszczególnych sekcji należy uzgodnić z Kierownikiem obiektu.

Oświetlenie musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12193:2008 – „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”,.

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie z podziałem na następujące poziomy oświetlenia:

Trening: Ehśr ≥ 200lx; Równomierności: U1 (Emin/Eśr) ≥ 0,6 ;

U2 (Emin/Emax) ≥ 0,4

Płaszczyzny obliczeniowe dla natężeń pionowych (Ev) należy przyjąć na wysokości 1,5 m, a dla natężeń poziomych (Eh) na wys. 0,0 m.

Zaprojektowane oświetlenie musi mieć w pełni udokumentowany współczynnik utrzymania. W celu zachowania w czasie parametrów oświetleniowych do obliczeń należy zastosować współczynnik utrzymania wynoszący 0,8 (współczynnik zapasu 25%).

Zaprojektowane i wykonane oświetlenie musi zagwarantować uzyskanie założonych parametrów oświetlenia przy nominalnej mocy lamp LED wg obliczeń.

Należy zaprojektować zróżnicowanie typu opraw (z asymetrycznym rozsyłem światła), które wykorzystywane zostaną do opcji oświetlenia nocnego boiska.

Do projektu należy załączyć obliczenia potwierdzające uzyskanie wymaganych parametrów oświetlenia.

Należy zastosować energooszczędne lampy oświetleniowe LED.

Stopień szczelności opraw oświetleniowych minimum IP65 (zalecany IP66).

Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE.

Do projektu należy załączyć karty katalogowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

### Wymagania dotyczące konstrukcji słupów i fundamentów

Dostosowanie konstrukcji stalowej do montażu opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych oraz ich fundamentów do obowiązujących norm oraz wytycznych Zamawiającego.

Jako ochronę antykorozyjną konstrukcji stalowych stosować należy jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny, wysokowytrzymały preparat antykorozyjny. Bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku. Tworzy wysoce elastyczną, bezspoinową powłokę wodoszczelną. Do użycia wewnętrznego i zewnętrznego.

Przy realizacji zadania dopuszcza się stosowanie betonów oraz stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej zgodnie z obowiązującymi normami. Zastosowane materiały muszą mieć odzwierciedlenie w wykonanych obliczeniach dla poszczególnych elementów konstrukcji.

Uwaga:

Wymagania zawarte w PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm oraz aprobat technicznych.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

### Dostawa i montaż urządzeń

Parametry techniczne i technologiczne urządzeń muszą odpowiadać założeniom projektowym.

Wykonawca robót montażowych jest zobowiązany opracować i przedłożyć do akceptacji szczegółowe warunki dostawy, składowania i montażu urządzeń do akceptacji przez zarządzającego realizacją inwestycji.

### Zgodność robót budowlano-montażowych z wiedzą techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

UWAGA

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

### Wymagania dotyczące gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonanie całego przedmiotu inwestycji.

### 4.	ZAŁĄCZNIKI

4.1. Plan sytuacyjny stadionu

4.2. Wyniki pomiarów istniejących kabli nn